Nolikums apstiprināts

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Publisko iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 12.janvārī, prot.Nr.1

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Atklāta konkursa

Nr. KKP/2018/1

„Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”

NOLIKUMS

KULDĪGA

2018

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2018/1

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” |
| --- | --- |
| Adrese: | Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads |
| Reģistrācijas numurs: | 56103000221 |
| Tālruņa numurs: | 63321965 |
| E-pasta adrese: | kkp@kuldiga.lv |
| Kontaktpersonas | Par iepirkuma priekšmetu Kaspars Poriķis, tel.26342778, e-pasta adrese: kaspars.porikis@kuldiga.lv Par iepirkuma procedūru Ritvars Cimermanis, tel.29360441, e-pasta adrese: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv |

## Konkursu organizē SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Publisko iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes sēdes 2017.gada 17.janvāra lēmumu /protokols Nr.1/17 p.10/.

## Atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde” (iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1) nolikums, tā grozījumi, tehniskās specifikācija, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē www.kkp.lv, sadaļā Iepirkumi, kā arī tos var saņemt SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, līdz 2018.gada 15.februārim plkst. 13.00. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

## Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: zemākā cena.

## Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja paredzamā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets un apjoms: jaunas sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3. pielikums);

## Piegādes laiks: 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Automašīna jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Kuldīgas administratīvajās robežās.

## Piegādātājam jānodrošina:

- garantija automašīnai - 24 (divdesmit četri) mēneši;

- garantija agregātiem - 12 (divpadsmit) mēneši;

- servisa iespējas līdz 60 (sešdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina.

## Servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

# Informācija PRETENDeNTIEM

## Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

## Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Nolikuma 7.2.1. punktā prasītais gada vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā šādā gadījumā summējas no visu apvienības dalībnieku gada vidējiem rādītājiem.

## Publisko iepirkumu komisija, ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības konkursā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 42.pantā paredzētie izslēgšanas nosacījumi vai Pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām, izvērtējot pārkāpumu būtiskumu.

# CITA INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saņemšanu vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

## Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Publisko iepirkumu komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas mājas lapā – www.kkp.lv sadaļā „Iepirkumi”.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam netiek atdoti.

## Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

# NOLIKUMA GROZĪJUMI

## Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Publisko iepirkumu likuma paredzētajos gadījumos un kārtībā.

## Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem iespējamiem Pretendentiem, kuri reģistrēti kā nolikuma saņēmēji, un arī tiem Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, kā arī Pasūtītājs informāciju par grozījumiem iepirkuma konkursa nolikumā publicē mājas lapā – www.kkp.lv sadaļā Iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

## Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam saistošam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

# Pretendentu atlases nosacījumi

## Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

### Atklātā konkursā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

### Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

### Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

### Pretendents ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja piegādājamo automašīnu produkciju un uzņemties garantijas saistības (veikt to garantijas apkalpošanu un remontu).

## Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

### Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums komunāltehnikas tirdzniecības jomā iepriekšējos trīs gados, t.i., 2015., 2016., 2017.gadā (skaitot vidējo rādītāju no iepriekšējiem trim gadiem kopā), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro), neskaitot PVN.

### Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2015., 2016., 2017.) periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir reģistrēts vēlāk, kā ģenerāluzņēmējam ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas komunāltehnikas piegādē.

# PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

## Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018.gada 15.februārim plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2.stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

## Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

## Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

## Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

## Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

# Piedāvājuma noformēšana

## Piedāvājumam jāsastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- tehniskā piedāvājuma;

- finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1.

- Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto aizlīmēts un aizzīmogots iekšējais iepakojums. Uz kura attiecīgi jānorāda:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1.

- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

## Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

## Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.pielikums) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu apvienībā ietilpstošās personas) vārdā.

## Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu 2015., 2016. un 2017.gados komunāltehnikas piegādē (personu apvienības gadījumā attiecināms arī uz personu apvienību), saskaņā ar Nolikuma 7.2.1.punktu.

## Informācija par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā noslēgtajiem līgumiem (sarakstā uzskatāmi jāizceļ veiktās piegādes, kas atbilst Nolikuma 7.2.2.punkta prasībām).

## Tehniskā piedāvājuma dokumenti

### Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai (3.pielikums).

### Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

### Pretendentam  jāspēj nodrošināt automašīnas garantijas apkalpošanu un remontu automašīnas garantijas termiņā un piedāvājumā jāiekļauj:

#### Automašīnas ražotāja autorizēta autoservisa, kas norādīts pretendenta tehniskajā piedāvājumā, izsniegts apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas gadījumā uzņemas nodrošināt garantijas apkalpošanu un remontu automašīnas garantijas termiņā.

#### Automašīnas ražotāja vai izplatītāja izsniegta izziņa vai līguma kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības (veikt to garantijas apkalpošanu un remontu).

### Tehniskajam piedāvājumam pievienojams ražotāja izdots informatīvais materiāls, kurā ir norādīti piedāvātās automašīnas parametri.

### Piegādātājs piedāvājumā iekļauj dokumentus, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” 13. punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas.

## Finanšu piedāvājuma dokumenti

### Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un piedāvājuma formu (1.pielikums).

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā.

### Pretendenta piedāvātās cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

### Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

## Piedāvājuma nodrošinājums.

### Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 2000,- (divi tūkstoši euro), kuram jābūt derīgam vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma.

### Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām:

### Bankas beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma garantijas oriģināls uz Pretendenta vārda, ko izsniegusi kredītiestāde, kurai saskaņā ar Kredītiestāžu  likuma 3.pantu ir tiesības finanšu pakalpojumus sniegt Latvijas Republikā;

### Maksājuma uzdevuma izdruka ar attiecīgu bankas spiedogu, kas apliecina, ka maksājums ir ticis ieskaitīts Nolikuma 1.punktā norādītajā Pasūtītāja kontā. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda mērķis: Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam “Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”;

### garantijas apdrošināšanas polises kopija, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Pasūtītājs un ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kura saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 1.panta 3.punktu ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, tai pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju.

### Nolikuma noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja:

### Pretendents atsauc savu piedāvājumu, tā derīguma termiņa laikā;

### Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav parakstījis līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā.

### Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls pievienojams piedāvājuma oriģinālam necauršūts, piedāvājuma oriģināla sējumā cauršujot šī dokumenta kopiju.

### Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kontā. Garantijas oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma.

# KONKURSA NORISE

## Piedāvājumu atvēršana:

### Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 15.februārī plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2. stāvā, 216.kab., Pilsētas laukums 2, Kuldīgā.

### Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

### Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par konkursa uzvarētāju pieņem viena kalendārā mēneša laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumi tiek izvērtēti Konkursa komisijas slēgtās sēdēs.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts pretendents, ja tas un tā piedāvājums, atbilst visām Nolikumā un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

### Iepirkuma komisija neizskata un, pieņemot motivētu lēmumu, Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā, ja:

#### piedāvājums vai tā piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām atklāta konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai

#### Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

#### tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

#### piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu groza vai atsauc.

### Komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

### Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas.

# KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

### lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

### veikt izmaiņas konkursa nolikumā;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

## Komisijas pienākumi:

### Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 11.2 punktā noteiktai kārtībai;

### rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt konkursa uzvarētāju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem;

### nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Nolikumā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

### 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā;

### līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

# LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

## Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam un Pretendenta piedāvājumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā, desmit dienu laikā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

# Pielikumi

1. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai konkursā;

2. pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem;

3. pielikums – Tehniskā specifikācija;

4. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma;

5. pielikums – Līguma projekts;

6. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”,

iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1”

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam nodrošināt „Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2018/1”, saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena euro ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena euro bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Apliecinām, ka:

- piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskai specifikācijai;

- visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā konkursā.

2.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Apakšuzņēmējam / personas apvienības dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iepirkumam KKP/2018/1

„ Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |
| Automašīna (modelis) | Kravas |  |
| Izlaides gads | Jauna |  |
| Pilna a/m tehniskā masa (kg) | Ne mazāka kā 27 000 kg (fiksēta reģ.dokumentos). |  |
| A/m vestspēja (kg) | Ne mazāka kā 10 000 kg. |  |
| MOTORS UN TĀ BAROŠANAS SISTĒMA |
| Motora darba tilpums | Ne mazāks kā 10.5 litri |  |
| Motora jauda | Ne mazāk kā 360 Zs |  |
|  | Minimālais 1600 Nm augsts griezes moments motora apgriezienu diapazonā no 1000 līdz 1400 apgr/min. |  |
|  | Dzinēja jaudas noņēmējs vismaz 650 Nm, atkritumvedemajam aprīkojumam |  |
| Motora apsilde palaišanai aukstā laikā | Aprīkota ar motora apsildi |  |
| TRANSMISIJA |
| Degvielas apsildes elements | Ir |  |
| Pārnesumkārba | Mehāniskā pārnesumkārba ar automatizēta vadību bez sajūga pedāļa. Ar iespēju pārslēgt pārnesumus manuāli |  |
|  | Mehāniskās pārnesumkārbas sildītājs/dzesētājs no motora dzeses sistēmas |  |
| Dzinēja bremze | Dzinēja bremze ar minimālo kopējo bremzēšanas jaudu ne mazāku kā dzinēja jauda |  |
|  | Dzinēja bremze ar iespēju iestatīt vismaz 3 dažādās pozīcijās |  |
| ŠASIJA UN RITOŠĀ DAĻA |
| Riteņu formula | Trīs asu ar riteņu konfigurāciju 6x2 ar aizmugurējo paceļamo – elektrohidroliski stūrējamo asi |  |
| Difereencāļa bloķētājs | Ir |  |
| Aizmugurējā tilta atsperojums | Gaisa balstiekārta ar maināmu braukšanas augstuma līmeni |  |
| Šķērsstabilizātors | Visām asīm |  |
| Dubļusargi | Rūpnīcas oriģinālie dubļsargi visiem tiltiem, ar šļakatu absorbācijas klājumu |  |
| Riteņi | Riepu pumpēšanas šļūtene un riepu spiediena kontroles manometrs |  |
|  | Rezerves ritenis |  |
|  | Domkrats 12t |  |
|  | Riteņu disku nerūsējošā tērauda dekoratīvās uzlikas |  |
| Riepu izmēri | Stūrējamais tilts:315/80 R22,5 Dzītais tilts: 315/80 R22,5 Dzenošais tilts: 315/80 R22,5 |  |
| Standarta instrumentu komplekts | Ir |  |
| Šasijas noslodzes tips | Dubultrāmis šasijai visā uzstādāmā papildaprīkojuma garumā |  |
| Atbalsttilts | Aizmugurējā tilta pacelšanas funkcija |  |
| Priekšējā sakabe a/m vilkšanai | Vismaz 1 (vēlams 2) |  |
| Kravnesība | Aizmugures ass tandēma tehniskā kravnesība minimāli 20500 kg |  |
|  | Dzenošā tita tehniskā celtspēja vismaz 13000 kg |  |
|  | Priekšējās ass tehniskā kravnesība minimāli 8500 kg |  |
| Slodzes indikators | Parāda visu tiltu noslodzi |  |
| Dzinēja aizsargs | Tērauda dzinēja aizsargkonstrukcija, kura nosedz no apakšas radiatoru, interkūleri un dzinēja karteri līdz priekšēja tiltam |  |
| Disku bremzes | Visām asīm |  |
| Transportlīdzekļa kopējais garums | Ne vairāk kā 9 m |  |
| KABĪNES UN IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS |
| Kabīnes tips | Dienas kabīne |  |
| Kruīzkontrole | Ir |  |
| Minimālās distances brīdinājuma un avārijas bremzēšanas funkcija | Ir |  |
| Klimata kontrole | Ir |  |
| Integrēts oriģinālais imobilaizers | Ir |  |
| Rūpnīcas centrālā atslēga | Ir |  |
| Sānu logu vadība | Elektriskā |  |
| Ugunsdzēšamais aparāts | Ir |  |
| Avārijas trīstūris | Ir |  |
| Redzamības veste | Ir |  |
| Pirmās palīdzības komplekts | Ir |  |
| Vadītāja displejs un lietošanas instrukcija | Latviešu valodā |  |
| Dokumentu paliktnis | Ir |  |
| Šofera sēdeklis | Ar gaisa balstiekārtu |  |
| Pasažiera sēdeklis | Ar divām sēdvietām |  |
| Brauciena kontroles dators | Vadītāja info displejā |  |
| Nedzēšams motora patērētās degvielas skaitītājs | Ir |  |
| Spoguļi | Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi |  |
|  | Priekšā papildus platleņķa spogulis |  |
| Ārējais saules sargs | Ir |  |
| Priekšējie lukturi | Priekšējie lukturi ar LED dienas gaitas gaismām, triecienizturīgi un aizsargsieti, ar automātisku pārslēgšanos dienas gaitas/ tuvās gaismas |  |
|  | Priekšējie miglas lukturi |  |
| Priekšējais bampers | Metāla |  |
| Radio | Rūpnīcas oriģinālais radio ar CD ar vadību no stūres |  |
| FMS pieslēguma vieta | Ir |  |
| SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANAS IEKĀRTA |  |
| Iekārtas lietderīgais tilpums | ne mazāka kā 19 m3 |  |
| Konteineru tukšošanas iekārta paredzēta | iekārta paredzēta sadzīves atkritumu konteineru ar tilpumu 120/240/360/660/770/1100 litri iztukšošanai. Mehāniskās “rokas” paredzētas 1100 litru tvertņu saskaņā ar EN 840-3 standartu, iztukšošanai |  |
| Konteineru iztukšošanas ierīces minimālā celtspēja | 700 kg |  |
| Iekraušanas kausa augšējās malas maksimālais augstums | 1000 mm |  |
| Darba lukturi | Ne mazāk kā 4 gab. LED lukturi |  |
| Bākugunis | Ne mazāk kā 2 gab. |  |
| Vadības sviras | Proporcionāli vadāmas hidroliskās sviras tvertnes pacēlāja abās pusēs |  |
|  | Galvenā darba cikla vadības sistēma:vadības panelis ar vadības pogām abās iekārtu pusēs |  |
|  | Tvertnes iztukšošana no kabīnes un virsbūves kreisās puses |  |
| Avārijas STOP pogas | Iekārtas abās aizmugures pusēs. |  |
| Atpakaļskatu kamera | Krāsu atpakaļskata kamera ar vismaz 7” monitoru, kas iebūvēts oriģināli vadības panelī |  |
| Tvertnes kanalizācijas krāns | Ir |  |
| Hidrocilindru slīdvirsmām jābūt nodrošinātām pret iespējamo bojājumu no tiešas atkritumu iedarbības | Ir |  |
| Krāsojums | Oranžas krāsas un īpaši noturīgs pret skrāpējumiem |  |
| Virsbūvei jāatbilst Eiropas direktīvas 2006/46/EC prasībām | Ir |  |
| Instrumentu kaste ar min. tilpumu 100 litri | Ir |  |
| PAPILDUS PRASĪBAS |
| Piegādes vieta un laiks | Piegāde 6 mēnešu laikā no piegādes brīža Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, LV3301 |  |
| Servisa pieejamība | 7 dienas nedēļā un ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas |  |
|  | Servisa iespējas līdz 60 (sešdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina |  |
| Automašīnas remonta “manuālis” (uz CD vai attālinātas piekļuve) | Ir |  |
| Vides aizsardzības prasības | Atbilstība Euro standarta normām ne mazāk kā Euro 6; oglekļa oksīda (CO) emisijas masa g/kWh ne vairāk kā 1,5, slāpekļa oksīda (NOx) emisijas masa g/kWh ne vairāk kā 0,4; cieto daļiņu (PM) emisijas masa g/kWh ne vairāk kā 0,01; enerģijas patēriņš (MJ/km) noteiktajai automašīnai 12,6. |  |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pasūtījumu piegādē:

| Pasūtījuma izpildes vieta un apjoms, veids, cena | Piegādes izpildes periods | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

5.pielikums

# LĪGUMS Nr.__________ (Projekts)

| Kuldīgā, | 2017.gada __.______________ |
| --- | --- |

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 56103000221, adrese Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Gobzemja un valdes locekļa Arta Roberta personā, kuras rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un

_______________________, reģistrācijas numurs __________________, adrese _______________________________, tās ______________________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar __________, turpmāk tekstā – Pārdevējs,

Pārdevējs un Pircējs turpmāk tekstā abi kopā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puse, pamatojoties uz Pircēja rīkoto iepirkumu: komunāltehnikas – ielu slaukāmā mašīnas ar vakuma iekārtas piegāde, identifikācijas numurs KKP/2018/1, turpmāk šā līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā- līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Līguma priekšmets

  - Saskaņā ar līguma noteikumiem, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem un samaksā, atbilstoši šā līguma 2.punktam, Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde – marka:__________, modelis: _____________ (turpmāk tekstā – Prece).

  - Preces cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ir EUR ________ (_________ euro _________ centi) (turpmāk tekstā – līguma summa). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preci Pārdevējs piegādā līdz 2018.gada __.__________________ Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novada.

  - Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma un iepirkuma izpildi.

- Norēķinu kārtība

Pircējs par Preci samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas, maksājumu veicot bezskaidra norēķina veidā pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.

- preCes piegāde, nodošana un pieņemšana

  - Pārdevējs piegādā Preci – Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novada.

  - Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces reģistrāciju saistītos dokumentus.

  - Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam.

  - Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības.

  - Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.

  - Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Īpašuma tiesības uz Pircēju pāriet, kad Prece reģistrēta uz Pircēja vārda.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pircēja tiesības:

    - pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;

    - pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu;

    - pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;

    - pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;

    - nepieņemt Preci, ja tā neatbilst līguma noteikumiem;

    - pieprasīt informāciju par līguma izpildes gaitu.

  - Pircēja pienākumi:

    - pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar līguma noteikumiem;

    - veikt maksājumus saskaņā ar līgumā noteikto samaksas kārtību;

    - piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.

  - Pārdevējam tiesības saņemt samaksu par Preci saskaņā ar līguma noteikumiem.

  - Pārdevēja pienākumi:

    - saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē;

    - samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;

    - veikt Preces reģistrāciju uz Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas;

    - iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

    - līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret citu līguma prasībām atbilstošu Preci vai novērst nepilnības;

    - pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par līguma izpildes gaitu.

- soda sankcijas

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 1.3.punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu.

  - Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no līguma izpildes vai Pircējs līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ:

    - Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas;

    - sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu.

  - Līguma 5.1.punktā minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes.

- KVALITĀTE

Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

- GARANTIJAS

  - Pārdevējs apliecina, ka līguma noslēgšanai nav juridisku šķēršļu, ka viņš ir vienīgais likumīgais Preces īpašnieks, ka tā nav nevienam citam atsavināta, nav noslēgti nekādi Pārdevējam juridiski saistoši līgumi, nodomu protokoli vai citi dokumenti, saskaņā ar kuriem Pārdevējam var rasties pienākums Preci pārdot vai citādāk atsavināt kādai citai personai, kā arī nav citu šķēršļu, lai to atsavinātu.

  - Pārdevējam nav zināmi nekādi citi tiesiski vai cita veida šķēršļi, kas tam liegtu noslēgt līgumu un pilnībā uzņemties un izpildīt tajā paredzētās saistības.

  - Pircējs apliecina, ka ir tiesīgs slēgt šo darījumu un garantē, ka ir pietiekami finansiāli nodrošināts, lai izpildītu uzņemtās saistības.

  - Pārdevējam jānodrošina:

    - garantija automašīnai - 24 (divdesmit četri) mēneši;

    - garantija agregātiem - 12 (divpadsmit) mēneši;

    - servisa iespējas līdz 60 (sešdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses vai jānodrošina automašīnas nogāde uz servisu un atpakaļ uz piegādātāja rēķina.

## Servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Līguma termiņš un tā izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - Pārdevējs kavē no līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām.

  - Līguma 9.2.punktā noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pārdevējs maksā līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

- CITI NOTEIKUMI

  - Termini, kas lietoti šajā līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.

  - Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot līguma grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

  - Korespondence, kas saistīta ar līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā līgumā norādītajā Pircēja adresē: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 un Pārdevēja adresē: ______________________________________________________________ un uzskatāma par saņemtu:

    - ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

    - ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tā nogādāta saņēmējam;

    - ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;

    - ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi.

  - Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

  - Kontaktpersona no Pircēja puses - _____________________ (tālr. __________________; e-pasts __________________________).

  - Kontaktpersona no Pārdevēja puses _________________ (tālr. ________________; e-pasts _________________________).

  - Ja kāds no līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus līguma noteikumus un pārējie līguma punkti paliek spēkā.

  - Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros uz __ (_____________) lapām latviešu valodā, Pircējam tiek nodoti divi līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens līguma eksemplārs, un visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.

  - Līgumam tiek pievienots Pārdevēja piedāvājums iepirkumā uz ___ (________) lapām (1.pielikums).

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Reģistrācijas numurs 56103000221 Adrese Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 Tālr. 63321965 e-pasta adrese: kkp@kuldiga.lv Konts: Kods: | ________________________ Adrese: Reģ.Nr. Banka: Kods: Konta Nr. |
| Valdes priekšsēdētājs:________________ | amats |
| Pēteris GOBZEMIS Valdes loceklis:____________________ Artis ROBERTS | ____________________ Vārds, uzvārds |

6.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam

„ Sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2018/1)

| N.p.k. | Izdevumu posteņi | Vien. | Daudz. | Cena bez PVN, EUR | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaunas sadzīves atkritumu izvešanas automašīnas ar presi piegāde SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | gb. | 1 |  |  |
|  | KOPĀ EUR bez PVN: |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Summa kopā ar PVN |  |

| _______________________________ |  |  | ____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) |  |
| 2018. gada ____. ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |